## Slide 1: Diseño y Desarrollo de una Plataforma Experimental de Evaluación de Sistemas Híbridos Basados en Pilas de Combustible
Proyecto Final | Tomás Tavella
Director: Ing. Jorge L. Anderson
Co-Director: Dr. Ing. Paul F. Puleston
Notes: Agradecimientos por venir
Les voy a contar sobre mi Proyecto Final
Llevo 9 meses trabajando en el LEICI
Este es el titulo del Proyecto
Se trata de…

## Slide 2: Contenidos
Motivación
Planteo
Diseño
Implementación
Ensayos
Conclusiones
Notes: Esta presentación se divide en 6 partes:
1 - Motivación
2 - Planteo
3 - Diseño
4 - Implementación
5 - Ensayos
6 - Conclusiones
Ahora, vamos a comenzar con las motivaciones

## Slide 3: Calentamiento Global
La temperatura media global ha aumentado más de 1 °C respecto del comienzo de la era industrial. Esto se corresponde con una concentración atmosférica de CO2 casi duplicada respecto a tiempos prehistóricos.
I
Notes: Problemática moderna
Aumento temperatura global (grafico)
Cambio climático (fenómenos extremos)
Efecto invernadero
Concentración de CO2 (gas invernadero) (grafico)

## Slide 4: Emisiones de CO2
Desde mediados del siglo XIX, la emisión anual de dióxido de carbono ha aumentado a ritmo acelerado, superando ampliamente el crecimiento demográfico.
I
Notes: Aumento exponencial de emisiones anuales CO2 (grafico)
Aumentaron 40 veces desde ½ XIX
Población aumenta en 8 veces
 5 veces emisiones per capita

## Slide 5: Consumo Energético
A pesar de todos los esfuerzos, en la actualidad el consumo global de energía continua siendo dominado por las fuentes de energía tradicionales.
I
Notes: 80% de la energía sigue siendo no-renovable
No se esta actuando lo suficientemente rápido
 Este proyecto se enfoca en pilas de combustible
Fuente renovable y limpia | consume H2 y genera energía y H2O

## Slide 6: Contenidos
Motivación
Planteo
Diseño
Implementación
Ensayos
Conclusiones
Notes: Ahora, plantear el sistema desarrollado en este proyecto

## Slide 7: Sistema Híbrido de Generación de Energía
II
Notes: La plataforma formaría parte de un SHGE
Es un Sistema de Generación de Energía
Combina:
módulos de Generación Alternativa
módulos de Almacenamiento
algún modulo Extra (Electrolizador)
Módulos y carga  Bus común de CC

## Slide 8: Módulo de Celdas de Combustible
II
Notes: Modulo de Celdas de Combustible  Proyecto
Controla la potencia entregada por la pila a la carga
Cuenta con:
 Emulador de celdas de combustible
 Convertidor CC-CC Conmutado
 Sistema de Control
 Carga Electrónica Variable
Empezando por las celdas de combustible…

## Slide 9: Celda de Combustible
Celda galvánica alimentada por combustible y comburente, que transforma la energía química libre de una reacción a energía eléctrica utilizable.
II
Notes: Combustible  Reacciona con un comburente
Energía Libre de la Reacción  Energía Eléctrica
** Separación ánodo, electrolito, cátodo **
Pila  Múltiples celdas en serie (“apilar”)
Se utiliza PEMFC  Electrolito Solido
Temp de operación | Corrosión | Corrientes

## Slide 10: Convertidores CC-CC Conmutados Principios Básicos
II
VS
V
Notes: ** Que es un Convertidor CC-CC Conmutado **
** Funcionamiento del Circuito **
D  Proporción de TS en llave cerrada (0<D<1)
Reductor  Vo Media = VS.D  Reduce tensión
Filtro de salida  Tensión Continua
Llave  Transistor en corte y saturación

## Slide 11: Convertidor CC-CC Conmutado Tipo Puente Completo
II
Notes: Puente Completo  Puente de transistores
 Es un convertidor aislado  Transformador HF
** Explicar funcionamiento del convertidor **
(Reduce o eleva)

## Slide 12: Formas de Onda del Convertidor
Para controlar la potencia de salida mediante el ciclo de trabajo, se utiliza el método de phase-shift o corrimiento de fase para comandar el disparo de las llaves.
II
vpri
Notes: Mostrar formas de onda del convertidor puente
Control del Convertidor  Phase-Shift / Corrimiento de Fase
Controla indirectamente Dsec
** Explicar el phase-shift ** (Mencionar PWM)

## Slide 13: Sistema de Control
Es el “cerebro” de la plataforma, y se encarga de controlar todos sus parámetros:
Adquiere e interpreta señales importantes de la plataforma.
Comanda el disparo de las llaves del convertidor, para regular su funcionamiento.
Se ocupa de la comunicación de datos hacia el exterior.
II
Notes: Se encarga de controlar todos los parámetros de la plataforma
 Mide Señales
 Toma Datos
 Genera Señales de Comando
 Comunica con el Exterior
Para estas tareas, se usa un microcontrolador

## Slide 14: Contenidos
Motivación
Planteo
Diseño
Implementación
Ensayos
Conclusiones
Notes: Sistema Planteado a Grandes Rasgos
Explicar proceso por el que se diseñaron los circuitos y componentes de la plataforma

## Slide 15: Sistema Completo
Además del convertidor, la plataforma cuenta con otros circuitos auxiliares, como los de medición y aislación, que completan el sistema.
III
Notes: Sistema Completo  Incluye sistemas auxiliares
Excitación | Medición | Aislación de Señal | Alimentación
Diseño de cada bloque
Empezando por el Convertidor

## Slide 16: Diseño del Convertidor
Potencia nominal PN 300 W
Tensión de salida Vo 75 V
Corriente máxima de salida Io 4 A
Corriente máxima de entrada IFC 10 A
Tensión máxima de entrada VFC(máx) 45 V
Tensión mínima de entrada VFC(min) 28 V
Frecuencia de conmutación fs 20 kHz
Ripple de corriente de inductor ΔILf(máx) 0,8 A
Ripple de tensión de salida ΔVout(máx) 75 mV
III
Notes: Especificaciones para diseñar y dimensionar el convertidor y sus componentes
** Explicar las distintas especificaciones **

## Slide 17: Diseño del Convertidor: Llaves y Diodos
MOSFET IRFP150
100 V | 42 A | 75 ns
Diodo MUR860
600 V | 8 A | 60 ns
III
Notes: 4 Llaves  nMOSFET modelo IRFP150
 100 V
 42 A
 75 ns
 36 mΩ (Bajas perdidas)
4 Diodos  Diodos modelo MUR860
 600 V
 8 A
 60 ns

## Slide 18
Transformador
Relación de vueltas 3,6
Inductor Lf
1,2 mH
Capacitor Cf
680 μF | 200 V
Diseño del Convertidor: Transformador y Filtro de Salida
III
Notes: Trasformador  Relación de Vueltas de 3,6
Relación entre Vsec y Vpri(min)
Filtro de salida
 Lf = 1,2 mH
 Cf = 680 uF / 200V
 f0 = 176 Hz  Atenuación x100 @ 40kHz

## Slide 19: Circuito de Excitación (Driver)
Circuito encargado de elevar las tensiones y corrientes entregadas por el sistema de control a niveles adecuados para el disparo de las llaves de potencia del convertidor.
III
Notes: Ahora vamos a hablar del circuito de excitación
** Explicar que es un circuito de excitación **

## Slide 20: Diseño y Selección del Circuito de Excitación
Driver de Medio Puente
2ED21834-S06J
III
Notes: Driver medio-puente (x2) modelo 2ED21834-S06J de Infineon Technologies
** Que es un driver medio puente **
Se puede ver el circuito correspondiente a un driver

## Slide 21: Sistema de Medición
III
Notes: Ahora pasamos al Sistema de Medición
Tiene 3 etapas
** Explicar brevemente cada etapa **

## Slide 22: Sistema de Medición: Adquisición
Para el control de la plataforma, se deben adquirir únicamente señales de tensión y corriente:
Tensión de entrada vFC
Corriente de entrada iFC
Tensión de salida vo
Corriente de salida io
III
Notes: SOLO se adquieren tensiones/corrientes de entrada/salida
Medir corrientes  3 métodos
** Explicar brevemente cada uno **
Las tensiones, en cambio, se miden directamente

## Slide 23: Sensores Seleccionados
TMCS1100A4 – Efecto Hall
Corriente de salida io
Salida Analógica
LM5056A – Resistencia Shunt
Señales restantes
Salida Digital
III
Notes: Se eligieron 2 sensores para medir las 4 señales
TMCS1100A4 de TI  Medicion io
 Efecto Hall
 Analógico
LM5056A de TI  Resto de las Señales
 Sensor combinado
 Resistencia Shunt
 Digital  ADC de 12 bits y 1 kHz integrado

## Slide 24: Sistema de Medición: Acondicionamiento
La salida del sensor de corriente de salida TMCS1100A4, requiere adaptar sus niveles de tensión a los del conversor analógico-digital del controlador.
III
Notes: Salida TMCS (1,8V máx.) ≠ Entrada ADC (3V máx.)
(No se aprovecharía el rango del ADC)
Acondicionamiento  Elevar VSENS a niveles ADC
Se utiliza un amplificador diferencial
 Necesita ganancia de 1,67
 Ganancia 1,673
 BW ~100 kHz

## Slide 25: Sistema de Medición: Transmisión
En el caso del LM5056A, no es necesario el acondicionamiento de las señales: su salida de datos ya es digital y compatible con el controlador, mediante el uso del protocolo I2C.
III
Notes: El LM5056A  Salida digital
Niveles compatibles con el controlador
(acondicionamiento interno)
Forma de transmitir digitalmente los datos
 PROTOCOLO I2C
Que es el protoclo I2C?  Siguiente diapositiva

## Slide 26: Protocolo I2C
Define un bus de comunicación serie sincrónico y multi-dispositivo, con líneas de datos (SDA) y reloj (SCL) bidireccionales.
Maestro/Esclavo
Half-Duplex
Open-Drain
III
Notes: Define un bus de transmisión de datos…
 Serie
 Sincrónico
 Multi-Dispositivo
 2 líneas BIDIRECCIONALES
 Maestro/Esclavo
 Half-Duplex
 Open-Drain
En la plataforma  1 esclavo, el LM5056A

## Slide 27: Etapa de Aislación de Señal
Etapa encargada de separar galvánicamente los componentes y señales digitales de los circuitos de alta corriente de la plataforma:
Señales PWM
Datos y reloj del bus I2C
Señal de corriente del TMCS1100
Fuentes de alimentación
III
Notes: Para que se requiere esta etapa?
Mayor complejidad, peeero:
 Mejora inmunidad al ruido
 Protege componentes sensibles
** Indicar las 4 cosas que se deben aislar **
Realizado en conjunto con la separación de tierras

## Slide 28: Etapa de Aislación de Señal
Etapa encargada de separar galvánicamente los componentes y señales digitales de los circuitos de alta corriente de la plataforma:
Señales PWM
Datos y reloj del bus I2C
Señal de corriente del TMCS1100
Fuentes de alimentación
III
Notes: Ahora tratamos solo
 PWM
 I2C
TMCS aislado naturalmente por Efecto Hall
Fuente aislada en la sección de alimentación

## Slide 29: Aisladores Seleccionados
Optoacoplador
ACPL-P480
Señales PWM
Aislador Digital SiO2
ISO7242C
Datos y reloj I2C
III
Notes: Señales PWM  Optoacoplador ACPL-P480 (x4) Broadcom
 LED GaSP + fotodiodo
 130 ns
Bus I2C  Aislador Digital SiO2 ISO7242C de TI
 4 canales unidireccionales (2 por direc.)
 42 ns
 **Problema del uso de aisladores con I2C**

## Slide 30: Separación de Línea de Datos I2C
Circuito que divide la línea de datos bidireccional SDA del bus en dos líneas unidireccionales, SDAO y SDAI. Necesario para poder utilizar el bus I2C con el aislador unidireccional ISO7242C.
III
Notes:  Separar SDA en 2 líneas unidirec. (SDAO/SDAI)
(SCL es unidireccional en nuestro caso)
Controlador  Circuito  Aislador/Sensor
(LM5056 ya tiene líneas de datos separadas)

## Slide 31: Sistema de Control
Se utilizó un controlador digital de señales (DSC) TMS320F28335 de la serie C2000® de controladores de 32 bits de tiempo real de Texas Instruments.
Hasta 150 MHz
Memoria flash 256K x 16 bits
Arquitectura Harvard
III
Notes: El procesador del Sistema de Control
DSC de TI  TMS320F28335 de la serie C2000
 CPU de 32 bits
 De tiempo real
 150 MHz
 256K x 16 bits memoria flash
 Arquitectura Harvard
Paquete de evaluación ControlCARD de TI

## Slide 32: Periféricos Importantes
Módulo ePWM de 6 canales
Conversor A-D de 12 bits y 80 ns
Bus I2C
Módulo UART (SCI)
88 puertos GPIO configurables
III
Notes: ** Explicar brevemente cada periférico **
 ePWM 6 canales
 ADC 12 bits
 I2C
 UART
 88 puertos GPIO

## Slide 33: Comunicación USB
Se utilizó el integrado UART-USB FT232BL de FTDI Chip y un módulo UART del controlador para implementar comunicación a través de un puerto USB.
III
Notes: Módulo UART  (bus asincrónico y full-duplex)
Implementa la comunicación USB
Traductor UART-USB  FT232BL de FTDI Chip

## Slide 34: Circuito de Alimentación
III
Notes: Dispositivos requieren alimentación para funcionar
Tabla  Resume consumos de dispositivos
  Separado en Digital / Potencia
  Corriente máxima
  Tensión de alimentación

## Slide 35: Circuito de Alimentación
III
Notes: ** Explicar el circuito de alimentación **

## Slide 36: Contenidos
Motivación
Planteo
Diseño
Implementación
Ensayos
Conclusiones
Notes: Con los circuitos diseñados
 Implementación en PCB

## Slide 37: Implementación
IV
Notes: Proceso que tardo unos 4 meses
En la figura  Render 3D con todos los componentes

## Slide 38: Placa de Circuito Impreso (PCB)
Doble capa de cobre de 0,035 mm
Dieléctrico FR-4 de 1,51 mm
Máscaras anti-estaño de 0,01 mm
15 cm x 15 cm (450 cm2)
Vías y orificios PTH
IV
Notes: ** Explicar que es una PCB **
(Placa donde se conectan los componentes mediante pistas de cobre)
 Implementación mas compacta
** Explicar la composición de la PCB **
Acá pasar las placas al publico

## Slide 39: Placa de Circuito Impreso (PCB)
Para el proceso de diseño de la placa de circuito impreso, se siguió el siguiente proceso:
Asignación de footprints a cada componente
Disposición de cada footprint
Trazado y dimensionamiento de las pistas de cobre
IV
Notes: ** Explicar el proceso de hacer la PCB **
 Asignar footprints
 Disponer las footprints
 Trazar y dimensionar las pistas de Cu
 Planos de Cu (beneficios térmicos / ruido)
Una vez obtenido el diseño  Se mando a fabricar a Bs. As. (1 mes)

## Slide 40: Soldadura de Componentes
IV
Notes: Se obtuvieron 5 placas
Se soldaron los componentes en aprox. 1 mes
( ~190 componentes | ~700 pads )

## Slide 41: Resultado Final
IV
Notes: Este es el resultado final del proceso de soldadura
** Mostrar placa soldada **
También se ven los disipadores

## Slide 42: Contenidos
Motivación
Planteo
Diseño
Implementación
Ensayos
Conclusiones
Notes: Con la plataforma implementada
 Se realizaron una breve serie de ensayos experimentales

## Slide 43: Ensayos
Se realizaron ensayos sobre la plataforma, principalmente para verificar el funcionamiento del convertidor y sistema de control:
Sin carga
Con carga
V
Notes: ** Explicar brevemente el setup para ensayo **
 Tektronix TBS1102B
 HP 6010A
 ITECH IT8514B+

## Slide 44: Ensayo sin Carga
Para este ensayo, se configuró el convertidor sin ningún tipo de carga, y con el circuito secundario desconectado, se midieron algunos parámetros del circuito.
V
Notes: Ensayo para verificar el funcionamiento de drivers y controlador
Medicion  Vpri | Vpri+ | Vpri-
Fuente a 30 V

## Slide 45: Ensayo sin Carga
Fase Relativa 0°
Fase Relativa 90°
Fase Relativa 120°
Tensión de bobinado primario Vpri, y tensiones de medios puentes Vpri+ y Vpri-
V
Notes: Resultados para distintas fases relativas
** Explicar las formas de onda **

## Slide 46: Ensayo con Carga
En esta prueba, se conectó el circuito completo del convertidor, incluyendo una carga variable a la salida, y se midieron parámetros del secundario.
V
Notes: Ensayo para verificar el funcionamiento del convertidor completo
Medición  Vrect | iL | Vsec

## Slide 47: Ensayo con Carga – 15 V
Ciclo de Trabajo 25 %
Rendimiento 92,6 %
Ciclo de Trabajo 50 %
Rendimiento 91,7 %
Ciclo de Trabajo 75 %
Rendimiento 93,3 %
Tensión rectificada Vrect, corriente de inductor ILf, y tensión de bobinado secundario Vsec
V
Notes: ** Explicar las formas de onda **
Caso 1  Pout = 1,25 W | Perd = 0,1 W
Caso 2  Pout = 5,8 W | Perd = 0,5 W
Caso 3  Pout = 13,6 W | Perd = 1 W

## Slide 48: Ensayo con Carga – 30 V
Carga de 100 Ω
Rendimiento 93,4 %
Carga 30 Ω
Rendimiento 90 % y 91,1 %
Tensión rectificada Vrect, corriente de inductor ILf, y tensión de bobinado secundario Vsec
V
Notes: Caso 1  Pout = 24,4 W | Perd = 1,7 W
Caso 2  Pout = 25,9 W | Perd = 2,9 W
Caso 3  Pout = 75,4 W | Perd = 7,4 W

## Slide 49: Distorsiones de Forma de Onda
Efecto de ringing en conmutación
Circuito snubber RC
V
Notes: Componentes inductivos  Reacción ante la apertura de una llave
Solución  Camino alternativo temporal para corriente inductiva
 Circuito RC serie paralelo a llaves y diodos
 Se dejo lugar para esto sobre la placa
 Puede mejorar el rendimiento

## Slide 50: Contenidos
Motivación
Planteo
Diseño
Implementación
Pruebas
Conclusiones
Notes: Para finalizar, algunas conclusiones obtenidas del trabajo

## Slide 51: Conclusiones
Objetivos Cumplidos
  Diseñar un sistema de acondicionamiento y control de potencia para pilas de combustible.
  Proveer la capacidad de evaluar distintos algoritmos de control para aplicación en sistemas reales.
Desarrollo a Futuro
  Programación de firmware y distintos algoritmos de control para su evaluación.
  Corrección de errores menores en el diseño de hardware de la plataforma.
VI
Notes: Se cumplieron los objetivos
 Diseñar un sistema de control de potencia para PdC
 Proveer capacidad de evaluación de algoritmos de control
Desarrollos Futuros
 Algoritmos de control
 Corregir errores de hardware

## Slide 52: ¡Muchas Gracias!
¿Preguntas?
Notes: Muchas Gracias
Que cambiaria?
 Sensor LM5056A
 Error de footprint de MOSFET